## Slide 1: LC-Oscilátory
Filip Holčík 3.C

## Slide 2: Čo sú to oscilátory?
Sú to zariadenia ktoré za určitých podmienok vyrábajú periodicky premenné signály.
Ich výstup môže byť sínus, píla alebo impulz.
Výstup je charakterizovaný frekvenciou a amplitúdou.

## Slide 3: Delenie oscilátorov
Podľa výstupu
Podľa prvku vytvárajúceho kmity
Podľa frekvencie vytváraných kmitov
Podľa spôsobu pripojenia aktívneho prvku ku obvodu kmitov
Podľa použitia

## Slide 4: Parametre oscilátorov
Oscilatory majú 2 parametre:
Frekvencia
Frekvenčná stabilita
Presnosť frekvencie sa udáva frekvenčnou odchylkou delta f = f - fn, maximálna odchylka počas celej doby sledovania sa nazýva frekvenčná stabilita s= (f -fn)/fn.

## Slide 5: Vznik kmitov v oscilovanej sústave
Neutíchajucé kmity - Majú stále rovnakú amplitúdu a nikdy nekončia (platí to len pre ideálne súčiatky). Po pripojení napätia zo zdroja sa kapacitor nabije => má energiu elektrostatického poľa, v obvode sa vytvorí prúd ktorý prehádza cievkov, v nej sa indukuje napätie a vytvára sa magnetické pole. Tým, že sa kapacitor nabíja a vybíja, enrgie elektrostatického poľa sa mení na energiu elektromagnetického poľa a naopak, tým vznikajú kmity s rovnakou amplitúdou ktoré nikdy nekončia.

## Slide 6: Podmienka kmitania
A = zosilnenie,
Beta = spätná väzba,
A = u2/u1,
KSV -> A*Beta>1,
ZSV -> A*Beta<1,
Žiadna -> A*Beta=0,
A*Beta=1 -> oscilácie (všeobecná podmienka),
Fía + Fíβ = 2π*k (fázová podmienka),
Keď oboje podmienky platia vtedy vznikajú kmity.

## Slide 7: Čo sú to LC oscilátory?
V obvode LC oscilátora je filter ladený obvod (často sa nazýva tankový okruh; ladený obvod je rezonátor) pozostávajúci z cievky (L) a kondenzátora (C), ktoré sú spolu spojené.
Tvoria ich zosilňovače, ktoré majú v kladnej spätnej väzbe LC obvod.(rezonančný obvod).

## Slide 8: Na čo sa používajú LC oscilátory
Používajú sa ako zdroje striedavého napätia alebo prúdu s priebehom blízkym sínusovému (blízkym, pretože súčiastky nie sú ideálne a nikdy signál nebude dokonalý sínus).

## Slide 9: Zapojenia LC oscilátorov
Colpitts
Hartley
Meissner (Armstrong)

## Slide 10: Charakteristické vlastnosti zapojení
Colpitts - Je to trojbodový LC oscilátor, je charakterizovaný spätnou väzbou, ktorá je zavedená kapacitným deličom
Hartley - Obvod pozostáva z jedného kondenzátora paralelne s dvoma cievkami v sérii (alebo z jednej cievky s “odbočkami”) a signál spätnej väzby potrebný na kmitanie je prevzatý zo stredového spojenia týchto dvoch cievok.
Meissner - Spätnoväzobný signál potrebný k oscilácii je magneticky spojený do cievky “nádrže” do vstupného obvodu pomocov “dráždidlovej cievky”.

## Slide 11: Ďakujem za pozornosť
Zdroje:
Poznámky ZEQ
https://alzat.spseke.sk/Oscilat/oscil_lc/oscil_lc.htm
http://www.circuitstoday.com/lc-oscillators-and-types