## Slide 1: Časový spínač
Linda Vincelová

## Slide 2: Funkcie a použitie časového spínača
Elektrický prístroj iným názvom aj časovač
Vypína a zapína elektrické zariadenie podľa zadaného vstupného času
V exteriéri
  Pouličné osvetlenie  staršie lampy
  Reflektory
  Na vchodových dverách s čipom
  Bazénové osvetlenie
V interiéri
  Časovo obmedzené kúrenie  termostat
  Na mikrovlnnej a obyčajnej rúre
  Časovo obmedzené osvetlenie  napr. osvetlenie s pohybovým senzorom
  Na práčke
  Na umývačke riadu
  Na hriankovači
  Vianočné svetielka

## Slide 3: Typy časových spínačov
Mechanické
  Analógové
  Manuálne
Elektromechanické
  Tepelná rozťažnosť
  Kapacitná rozťažnosť
Elektrické
Digitálne
  Programovateľné
  Inteligentné
Astronomické
Fotoelektrické
Astronomický časovač s relé pre pouličné osvetlenie
Mechanický časovač TB35B
Digitálny časovač- Programovateľný 12V 24/7
Digitálny časovač- Inteligentný LED T2310 s relé a zvukovou indikáciou
Fotoelektrický časovač Fosmon s diaľkovým ovládaním (100 ft.) , 2-zásuvkový, vodotesné exteriérové záhradné osvetlenie

## Slide 4: Mechanické časovače
Manuálne, analógové časovače sú veľmi podobné nastaveniu hodiniek alebo použitiu gombíka času
Na hriankovači sleduje čas odpružená mechanická konštrukcia
Niektoré dávajú možnosť nastaviť si v priebehu 24 hodín ľubovoľne dlhý čas zapnutí / vypnutí
Ostatné časovače obmedzujú prevádzkový čas na maximálne 60 minút
Mechanická konštrukcia  konci stanoveného času bude obvod úplne prerušený
Mechanické časovače sú odolné, spoľahlivé a pohodlné
Mechanické pružinové časovače sa často používajú na
  Svetlá
  Stropné ventilátory
  Kúpeľňové žiarovky
  Sauny
  Bazény
  Soláriá

## Slide 5: Digitálne časovače
Programovateľné
Umožňujú nastaviť prepínač, aby sa zapínal/vypínal v konkrétnych časoch
Dá sa nastaviť až 7-dňový plán s presnými časmi zapnutia / vypnutia
Inteligentné
Diaľkové ovládanie  umožňujú používať smartphone na nastavenie časovača, zapínanie/vypínanie svetiel atď.
Ľahko sa nastavujú a sú veľmi efektívne
Sú podobné niektorým mechanickým časovačom  môžu mať niekoľko cyklov zapínania a vypínania za 24 hodín
Je možné ich naprogramovať na viac ako 1 deň
Hlasové ovládanie  dajú sa spárovať s Alexou alebo Google Home

## Slide 6: Astronomické časovače
sú formou digitálnych časovačov
sú naprogramované tak aby počítali východ a západ slnka  lepšie pre presnejšie nočné osvetlenie
prispôsobujú sa časom východu a západu slnka dňa bez fotobunky
veľa modelov obsahuje aj diaľkové ovládanie
Multifunkčný astronomický časovač REV-303
Astronomický digitálny ročný časovač s rezervou Theben TR641 RC

## Slide 7: Fotoelektrické časovače
Pomocou senzorov zhromažďujúcich svetlo  odlišujú deň a noc
Časovače fotobuniek nemusia fungovať správne  veľké množstvo okolitého svetla
Fotoelektrický časovač osvetlenia do exteriéru Lowenergie
Fotoelektrický prepínač pomocou časovača NE555
Fotoelektrický časovač Dekor EZ

## Slide 8
Fotoelektrický časovač NE555 súčiastky :
Rezistory  ¼-watt, ± 5% uhlíka
  R1 = 3,3 KΩ
  R2 = 470Ω
  R3 = 22Ω / 1W
  VR1 = 100 KΩ LIN. Pot.
Kondenzátory
  C1 = 0,01 µF (keramický disk)
  C2 = 1000 µF, 12V (elektrolytický kondenzátor)
Parametre použitých súčiastok- katalógové údaje
Polovodiče
  IC1 = NE555  časovač IC
  T1 = SK100  tranzistor PNP so stredným výkonom
  D1 = BY125  štandardná obnovovacia dióda
Ostatné
  LDR1
  RL1 = 6VDC, 100Ω relé
  SW1 = spínač ZAP / VYP
  B1 = 9V Batéria

## Slide 9: Schémy časových spínačov
Časovač s alarmom
Časovač s oneskorením s integračným obvodom 555
Schéma časovača nastaviteľného až na 6h
Časovač s diódami a žiarovkou

## Slide 10
Časovač s diódami a žiarovkou
El. obvod s časovým spínačom na zistenie prítomnosti osôb v dome zabezpečenie  proti lúpeži
Zariadenie (žiarovka), ktoré je pripojené k relé, sa podľa tohto časovania zapne a vypne
Používame binárne počítadlo CD4060B
  Má 10 výstupov
  Počíta pomocou konfiguráciou oscilátora
  Každé záporné hodiny interne spustia počítadlo IC
Načasovanie obvodu je ovplyvnené rezistorom R3 (1 M ohm) a kondenzátorom C2 (0,1 uF)
4 výstupy v konfigurácii AND sa tranzistor Q1 zapne, iba ak sú všetky 4 výstupy v logickej hodnote „1“
  Ak je niektorá z hodnôt „0“, tranzistor zostane vypnutý
Po dokončení cyklu bude tranzistor 2x zapnutý a vypnutý
  Výstup na kolíku 15, QJ prejde dvakrát na log. hodnotu „1“ a „0“
  Ostatné výstupy QL, QM a QN zostanú na „1“
Relé K1 zodpovedajúcim spôsobom prepne stav
Načasovanie spínania je možné meniť zmenou hodnôt odporu R2, R3 a C2
Načasovanie nemusí byť v porovnaní s ideálnym výpočtom také presné  oscilátor nepoužíva kryštál
Úspešnosť projektu sa zvyšuje jemným vyladením rezistorov a kondenzátorov
Kontrola správneho fungovania obvodu :
  Zapojíme do série LED diódu s odporom 390 ohmov na výstupe QD
  Zapojíme k oscilátoru  uvidíme svetelnú indikáciu ON a OFF
Zapne sa na 100s
Vypne sa na 100s
Zapne sa na 100s
Je v neaktívnom stave 1h
Relé

## Slide 11: Ďakujem za pozornosť