## Slide 1: Indikátor napätia Akumulátora
Linda Vincelová

## Slide 2: Funkcie
Správa sa ako Voltmeter
Monitoruje napätie na svorkách batérie (+ a -)
Je el. obvod, ktorý pomocou indikačnej súčiastky informuje používateľa o napäťovom stave batérie
Využitie :
  v zabezpečovacích zariadeniach pred kontrolou stavu batérie
  Ako Voltmeter  po úprave napäťového deliča

## Slide 3: Druhy podľa používaných batérií
Pre automobilové batérie
Pre batérie v elektronických zariadeniach
  Pre mobily- väčšinou sa zobrazuje v horizontálnom stĺpcovom grafe
Pre PC
Testery batérií
Testery batérií
Elektronický tester batérií
Tester domácich batérií
Univerzálny tester batérií
Tester autobatérií
Indikátor stavu autobatérie

## Slide 4: Typy podľa indikácie
Vizuálne indikovanie
LED diódy
Zvukové indikovanie
Bzučiak
Display
7- segmentový
14- segmentový
16- segmentový
4x7 matrix
5x7 matrix

## Slide 5: Použitie v praxi- schémy
Indikátor napätia autobatérie s 3 LED
Indikátor napätia 12V batérie
Indikátor napätia 12V batérie s bzučiakom
Indikátor napätia 20V batérie s 5 LED
Arduino indikátor napätia 9V batérie
Indikátor napätia 3,7V batérie

## Slide 6: Funkcia obvodu indikátora napätia autobatérie s 3 LED
Po pripojení el. obvodu k batérii budeme poznať približné dostupné napätie
Sledujeme kapacitu batérie na dodávanie prúdu a na kontrolu účinnosti dynama alebo alternátora
Prahové napätie LED diód sa nastavuje pomocou :
  2 Zenerových diód (D6 a D10)
  2 iných sériovo zapojených diód (D4, D5, respektíve D8, D9)
Tieto Zenerové diódy pridávajú približne 1,3 V k nominálnemu napätiu
Amber = červeno-oranžová

## Slide 7: Funkcia obvodu indikátora napätia autobatérie s 3 LED
Červená LED D1 svieti  napätie batérie menej alebo 11,5 V
  nízke nabitie batérie / skoro vybitá
Oranžová LED D2 svieti  napätie batérie v rozsahu 11,5 - 13,5V
  Vypnutý motor  dobrý stav batérie
  Zapnutý motor  dynamo alebo alternátor nie je nabitý
Zelená LED D7 svieti  napätie batérie 13,5 V a viac
  normálny stav, keď motor beží a nabíja sa dynamo alebo alternátor

## Slide 8: Správna voľba a výber súčiastok
R1 = 1K
R2 = 100K
R3 = 1K
R4 = 3,3K
R5 = 3,3K
R6 = 1K
R7 = 3,3K
R8 = 3,3K
Q1 = BC547
Q2 = BC547
Q3 = BC557
D1 = Červená Led
D2 = Oranžová Led
D3 = 1N4148
D4 = 1N4148
D5 = 1N4148
D6 = BZX79C10
D7 = Zelená Led
D8 = 1N4148
D9 = 1N4148
D10 = BZX79C12

## Slide 9: Ďakujem za pozornosť