## Slide 1: Oscilátor so zmenou a prepnutím frekvencie
Linda Vincelová

## Slide 2: Súčiastky meniace frekvenciu
Cievka
Kondenzátor
Rezistor
Polovodičová dióda s reverzným predpätím
Varistorové diódy s variabilnou kapacitou
Zdroj
  Nepriamo mení- cez iné súčiastky

## Slide 3: Súčiastky meniace frekvenciu
Kondenzátor riadený napätím je jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť, aby LC oscilátor menil svoju frekvenciu v reakcii na riadiace napätie
Akákoľvek polovodičová dióda s reverzným predpätím zobrazuje mieru kapacitnej kapacity závislej od napätia a je možné ju použiť na zmenu frekvencie oscilátora zmenou riadiaceho napätia privádzaného na diódu
Varistorové diódy s variabilnou kapacitou s dobre charakterizovanými širokými hodnotami kapacity
Varaktor sa používa na zmenu kapacity (a teda aj frekvencie) LC
Pre NF VCO sa používajú iné spôsoby zmeny frekvencie
  napríklad zmena rýchlosti nabíjania kondenzátora pomocou zdroja prúdu riadeného napätím
Frekvencia oscilátora je riadená zmenou :
  napájacieho napätia
  prúdu dostupného pre každý stupeň invertora
  kapacitného zaťaženia v každom stupni
Varistor
Varaktor

## Slide 4: Funkcie
Oscilátor je inak nazývaný aj generátor oscilačných signálov
Elektrický obvod s oscilátorom s možnosťou zmeny frekvencie sú napríklad
  Napäťovo regulovateľný oscilátor VCO a VFO
Môže byť používaný na
  FM- frekvenčnú moduláciu
  PM- fázovú moduláciu
VCO je tiež neoddeliteľnou súčasťou fázovo uzavretej slučky
Má určitý frekvenčný rozsah
Je súčasťou každého laditeľného rádiového vysielača alebo prijímača  princíp superheterodynu
Prevodník napätia na frekvenciu (VFC) je typ VCO
  Navrhnutý je na lineárne riadenie frekvencie v širokom rozsahu vstupných riadiacich napätí

## Slide 5: Funkcia VFO
Všetky faktory majú tendenciu byť nepriamo úmerné Q  faktoru ladiaceho obvodu. Ladiaci rozsah je nepriamo úmerný Q. Čím vyšší frekvenčný rozsah, tým horšia kvalita nasledujúcich faktorov
Stabilita
  Miera ako ďaleko sa odkláňa výstupná frekvencia s časom a teplotou
  Na zmiernenie tohto problému sú VFO všeobecne „fázovo uzamknuté“ na stabilný referenčný oscilátor
  PLL používajú negatívnu spätnú väzbu na korekciu frekvenčného posunu VFO, čo umožňuje široký rozsah ladenia a dobrú stabilitu frekvencie
Repetitívnosť
  Ideálna opakovacia funkcia oscilátora je rovnaká v každej časovej perióde
  Zmena kalibrácie VFO môže zmeniť kalibráciu ladenia prijímača- je potrebné pravidelné opätovné nastavenie prijímača
  VFO používané ako súčasť syntetizátora kmitočtovej fázy s uzavretým obvodom majú menej prísne požiadavky - systém je rovnako stabilný ako referenčná frekvencia riadená kryštálom
Čistota
  Graf amplitúdy VFO vs. frekvencie môže ukazovať niekoľko vrcholov, pravdepodobne harmonicky súvisiacich
  Každý z týchto vrcholov sa môže potenciálne zmiešať s iným prichádzajúcim signálom a vyvolať rušivý signál
  Následok zvýšený šum, 2 signály miesto 1
  K VFO je možné pridať ďalšie komponenty na potlačenie VF parazitných kmitov, pokiaľ sú prítomné
  Vo vysielači sú tieto rušivé signály generované spolu s 1 požadovaným signálom
  Je potrebné filtrovanie, aby sa zabezpečilo, že prenášaný signál spĺňa predpisy týkajúce sa šírky pásma a rušivých signálov
Fázový šum
  Mierne náhodné „chvenie“ v časovaní signálu  fázový šum  sú tiež problematické v preplnených pásmach
  Účinkom je, že to, čo by malo byť čistým signálom v preplnenom pásme, sa môže javiť ako veľmi hlučný signál z dôvodu účinkov silných signálov v jeho blízkosti
  Účinok fázového šumu VFO na vysielač je ten, že náhodný šum sa skutočne prenáša po oboch stranách požadovaného signálu
Referencia frekvencie
  Digitálne riadené oscilátory sa zvyčajne spoliehajú na konštantné referenčné hodnoty jednej frekvencie, ktoré je možné dosiahnuť vyšším štandardom ako alternatívy založené na polovodičoch a LC obvodoch
  Kvôli stabilite použitej referencie majú samotné digitálne oscilátory tendenciu byť z dlhodobého hľadiska stabilnejšie a opakovateľnejšie

## Slide 6: Druhy
Podľa zmeny intenzity frekvencie:
  Na vyššiu  zosilnenie signálu
  Na nižšiu
Podľa vytváraného tvaru signálu:
  HARMONICKÉ
  Napr. LC oscilátory
  Sínusový
  Kosínusový
  NEHARMONICKÉ
  Napr. IO
  Pílovitý  čas t1 (nabíjanie C) trvá dlhšie ako čas t2 (čas vybitia C)
  Trojuholníkový  čas t1 = t2 (tvar rovnoramenného trojuholníka)
  Obdĺžnikový

## Slide 7: Typy
Nízkofrekvenčné oscilátory
  Stálosť nastavenej amplitúdy
  Malý obsah vyšších harmonických kmitočtov  skreslenie pod 1 %
Vysokofrekvenčné oscilátory
  Stálosť nastavenej amplitúdy
  Malý obsah vyšších harmonických kmitočtov
  Možnosť amplitúdovej alebo frekvenčnej modulácie
Oscilátory pre zmiešavače
  Musia byť preladiteľné v širokom rozsahu frekvencií so stabilnou amplitúdou
Frekvenčné syntetizátory
TCVCXO
VCXO
LC oscilátory
LC oscilátory
Napäťovo riadený kryštálový oscilátor (VCXO)
Teplotne kompenzovaný VCXO (TCVCXO)
Generátory hodinových impulzov
Frekvenčné syntetizátory

## Slide 8: Typy VFO
Analógové
Digitálna frekvenčná syntéza Priama digitálna syntéza (DDS) Priama frekvenčná syntéza Slučka fázového zámku (PLL)
Digitálne
Ladiaci kondenzátor
Varaktor
Digitálna frekvenčná syntéza
Priama digitálna syntéza
DDS a PLL

## Slide 9: Použitie v praxi - schémy
Schéma VF oscilátora riadeného napätím
Bloková schéma (VCXO- volt conrolled christal oscilator)
Generátor hodinových impulzov s krištáľovým oscilátorom (VCXO)
Tepelne kompenzovaný napäťovo ovládaný krištalický oscilátor

## Slide 10: Podstatné parametre na meranie a vyhodnotenie
Dôležitými prvkami, ktoré určujú fázový šum, sú zdroje kmitavého šumu (šum 1 / f) v obvode, úroveň výstupného výkonu a zaťažený faktor Q oscilátora
NF šum blikania ovplyvňuje fázový šum, pretože šum blikania je heterodynovaný na výstupnú frekvenciu oscilátora v dôsledku nelineárnej prenosovej funkcie aktívnych zariadení
Účinok šumu blikania možno znížiť negatívnou spätnou väzbou, ktorá linearizuje prenosovú
VCO majú všeobecne nižší faktor Q v porovnaní s podobnými oscilátormi s pevnou frekvenciou, a preto trpia väčším chvením
Chvenie je možné nastaviť na dostatočne nízku úroveň pre mnoho aplikácií (napríklad pri riadení ASIC)
V takom prípade majú VCO výhody z toho, že nemajú žiadne komponenty mimo čipu (drahé) alebo induktory v čipe (nízke výnosy pri bežných procesoch CMOS)

## Slide 11: Ďakujem za pozornosť